СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Иванов Артем, группа 112-т

Научный руководитель: Куликов Николай Николаевич,

преподаватель специальных дисциплин

Введение

У существующих двигателей внутреннего сгорания (ДВС) КПД обычно не превышает 0.62. Одно из обстоятельств, препятствующих увеличению КПД — несовершенство топливной системы ДВС. Подача воздуха в цилиндры ДВС осуществляется созданием избыточного давления перед впускными клапанами вследствие чего количество впрыскиваемого топлива, будет зависеть от наполнения цилиндров воздухом. Такая система не может обеспечить полного сгорания топлива.

В настоящей работе рассматриваются возможности совершенствования непосредственного нагнетания воздуха в полость цилиндра  и соответственно увеличения КПД.

Анализ существующей системы нагнетания воздуха в цилиндры ДВС

Мощность двигателя пропорциональна объему воздуха и топлива, способного войти в цилиндры. При прочих равных, большие двигатели потребляют больший поток воздуха и как результат, дают большую мощность. Установив турбо - нагнетатель мы сможем резко увеличить характеристики двигателя.

Недостаток данной конструкции заключается в создании избыточного давления перед клапаном, что не может обеспечить полного сгорания топлива.

Решение задачи по ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)

Согласно рекомендациям АРИЗ-85В найдём внутрисистемный ресурс позволяющий осуществить нагнетание воздуха после закрытия клапана.  Таким ресурсом является свеча зажигания. В предлагаемой конструкции свеча, согласно третьему закону ТРИЗ развёртывания — свертывания, объединит функцию свечи зажигания и форсунки впрыскивающей воздух непосредственно в цилиндр после закрытия клапана, в начале воспламенения рабочей смеси, что будет способствовать её большему обеднению в процессе сгорания, а не на стадии смесеобразования, и соответственно более полному сгоранию топлива, что приведёт к увеличению коэффициента полезного действия.

Составим лист противоречий для системы

| Преимущества (+) | Недостатки (-) |
| --- | --- |
| Увеличение кпд ДВС Снижение расхода топлива Увеличение мощности ДВС Увеличение частоты вращения коленчатого вала Увеличение момента вращения на низких оборотах Снижение токсичности отработавших газов | Затраты мощности ДВС на привод системы Увеличение температуры сгорания Снижение ресурса деталей ДВС Увеличение стоимости деталей ДВС |

Построим системный оператор для системы

| Турбокомпрессоры с предварительным охлаждением спортивных автомобилей Турбокомпрессоры легковых автомобилей Турбокомпрессоры ДВС грузовых автомобилей Турбокомпрессоры больших ДВС (корабельного транспорта) | Системы питания всех типов ДВС Системы питания ДВС международного класса Системы питания ДВС разнообразных видов транспорта(дорожный, воздушный, водный транспорт России) Система питания автомобильных двигателей внутреннего сгорания | Пневмоинерционные двигатели Все существующие виды систем питания на альтернативных видах топлива Системы питания двигателей на водородном топливе Система питания гибридных двигателей |
| --- | --- | --- |
| Система питания двигателя с турбокомпрессором Создание избыточного давления воздуха перед тактом сжатия | Система питания бензинового автомобильного поршневого двигателя внутреннего сгорания Обеспечение непосредственного впрыска воздуха в цилиндр ДВС после такта сжатия с увеличением КПД до 0.8 | Система питания бестопливного двигателя внутреннего действия Обеспечение работоспособности двигателя за счет энергии воздуха без применения углеводородов с КПД около 1 |
| Система очистки и подачи воздуха с турбокомпрессором: Фильтр очистки воздуха Турбокомпрессор Воздухопроводы Радиатор предварительного охлаждения Система подачи топлива Система очистки выхлопных газов | Система очистки и нагнетания воздуха непосредственно в цилиндр: Фильтр очистки воздуха Воздухопроводы Радиатор предварительного охлаждения Воздушный насос высокого давления Воздухопроводы высокого давления Воздушная рампа Свеча форсунка | Система очистки, охлаждения и нагнетания воздуха в ресивер Система аккумуляции и поцикловой подачи воздуха к исполнительному механизму (пневмоаккумулятор) Исполнительный механизм (рабочий цилиндр) Система восприятия и превращения полученной механической энергии в электрическую |

Система нагнетания воздуха непосредственно в цилиндр предполагает следующую конструкцию:

Рисунок 2. Схема системы подачи воздуха непосредственно в цилиндр

1Воздушный насос высокого давления

2 Воздушная рампа

3Свеча форсунка

4Датчик давления воздуха

5 Электронный блок управления

Выводы:

Система нагнетания воздуха непосредственно в цилиндр через свечу форсунку существенно повысит коэффициент полезного действия двигателей внутреннего сгорания, снизит до минимума содержание вредных веществ в отработанных газах. Данная система универсальна, возможна установка на стандартные двигатели без существенной переработки конструкции. В настоящий момент проект находится на стадии эксперимента.