МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ    КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ    БЮДЖЕТНОЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

(СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ)

«Ачинский  профессионально-педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по УР

_____________О.П.Куренкова

«___»_________________2012г

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Методические указания к выполнению контрольных работ по программе

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям» по междисциплинарному курсу «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»

для студентов заочного отделения, обучающихся

по специальности 051001 «Профессиональное обучение»,

специализации  110809 «Механизация сельского хозяйства»

Составитель: Таячков А.И.

г.Ачинск  - 2012 г.

Рассмотрено на заседании

ПЦК специальных дисциплин и рекомендовано к

использованию методическим советом ФГОУ СПО

«АППК»

Председатель ПЦК

/	/

Протокол №	от «     »	20__	г.

Председатель методсовета

/	/

Протокол №	от

УДК 0000000 ББК 00000 М00

Таячков, А.И.

Контрольные работы [Текст]:

Методические указания / А.И. Таячков. - Ачинск

Данные методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Тракторы и автомобили», предназначены  для студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 051001 «Профессиональное обучение», специализация «Механизация сельского хозяйства». Методические указания содержат  общие положения и указания к выполнению и оформлению контрольных работ. Вопросы и задания своего варианта находят по приводимой ниже специальной таблице. Вариант выбирается в зависимости от  шифра студента-заочника. В каждой контрольной работе необходимо ответить на вопросы и выполнить задания, одно из которых программированное.

Общие методические указания.

Программой дисциплины «Тракторы и автомобили» предусмотрено изучение устройства тракторов, самоходных шасси и автомобилей, используемых в сельскохозяйственном производстве, и приобретение практических навыков по их разборке, сборке, подготовке к работе, регулированию, выявлению и устранению неисправностей и уходу за ними.

В самостоятельной работе над дисциплиной особое внимание уделяйте машинам новых конструкций, факторам, влияющим на экономическую эффективность и экологическую безопасность их использования, достижениям отечественной и зарубежной науки, опыту передовиков-новаторов с/х производства, проблемам современного тракторо-и автомобилестроения, вопросам охраны труда, окружающей среды, конструктивной безопасности дорожных транспортных средств и самоходных с/х машин.

Дисциплина «Тракторы и автомобили» имеет тесную связь с другими общетехническими и специальными дисциплинами. Изучение большинства механизмов и систем требует соответствующих знаний по «Материаловедению», «Деталям машин», «Инженерной графике», по «Основам теплотехники и гидравлики», «Общей электротехнике», «Экономике» и др.

Без знания дисциплины «Тракторы и автомобили» невозможно изучение специальных дисциплин, таких, как «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Техническое обслуживание и ремонт машин», «Правила и безопасность дорожного движения», «Охрана труда» и др.

Методические указания к выполнению контрольных работ.

В каждой контрольной работе необходимо ответить на вопросы и выполнить задания, одно из которых программированное. Вопросы и задания своего варианта находят по приводимой ниже специальной таблице. Вариант выбирается в зависимости от вашего шифра.

Начинать работу над контрольной работой нужно с подбора рекомендованной литературы. Не следует переписывать все вопросы варианта. Напишите вопрос и сразу на него ответьте. Ответы нужно давать кратко, конкретно, своими словами, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, сопровождать схемами, эскизами, несложными чертежами.

Контрольную работу пишите четким почерком, без помарок, произвольных сокращений и не принятых обозначений. После каждого  ответа на вопрос оставляйте 5-6 строк для замечаний рецензентов. Все страницы тетради и рисунки пронумеруйте.

В каждом программированном задании даются 10 вопросов и ответы. Один из ответов наиболее полный и правильный. Переписывать в тетрадь вопросы программированного задания и набор ответов не надо. Ответ составьте по таблице №1.

Таблица № 1

Задание № ___

| Номера вопросов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера правильных ответов. | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | и т.д. |

В контрольной работе приводите примеры из практики, указывайте изменения, которые претерпели описываемые приборы, детали и механизмы в машинах новых марок, вносите свои предложения.

На вопросы о неисправностях механизмов машин и их устранении следует давать по форме, приведенной в таблице № 2

Таблица № 2

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |

В конце укажите список использованной литературы.

Для замечаний рецензента оставьте 1-2 чистых страницы. Работа, выполненная не по своему варианту, а также без соблюдения установленных требований ЕСКД, не засчитывается.

Список рекомендуемой литераторы для изучения дисциплины

Основная

- Гуревич A.M., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. - М.: Колос, 1985.

- Тракторы и автомобили. / Пол редакцией. Скотникова В.А.

- М.: Агромпромиздат, 1985.

- Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили.

- М.: Колос, 1993.

- Родичев В.А. Тракторы. - М.: ИЦ «Академия», 2001.

- Гуревич A.M., Болотов А.К.. Судницын В.И. Конструкция тракторов и

автомобилей. - М.: ВО «Агропромиздат», 1989.

6 Богданов С.Н., Буренков М.М., Иванов И.Е. Автомобильные двигатели.

-М.: Машиностроение, 1989.

7. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей.

- М.: Колос, 1992.

8   Кутьков Г.М. Теория трактора и автомобиля. - М.: Колос, 1996.

Дополнительная

- Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. - М.: Колос. 1996.

- Болотов А.К., Гуревич А.И., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяйст-
венных тракторов. М.: Колос, 1994.

- Никифоров А.И., Юлдашев А.К., Бычков Н.И, Матяшин Ю.И. Тракторы,
автомобили и запасные части.    М.: Колос  1993.

- Мельников Д.И. Тракторы. - М.: Агропромиздат, 1990.

- Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагности-
рованию тракторов. - М.: Россельхозиздат, 1986.

- Бабусенко С.М., Корицкий Ю.Я. Справочник молодого тракториста.

- М.:Высшая школа, 1983.

- Михайловский Е.В., Серебряков К.Б.. Тур Е.Я. Устройство автомобиля. -
М.: Маш иное гроение. 1993.

- Дмитриев М.Н. Практикум по электрооборудованию тракторов, автомо
билей и комбайнов. - М.: Агропромиздат, 1988.

- Двигатели внутреннего сгорания. / Под общ. ред. Орлина А.С.

- М.: Машиностроение, 1989.

10.Скотников В.А., Мащенский А.А., Солонский А.С. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. М.: Агропромиздат, 1986.

Т А Б Л И Ц А

распределения контрольных вопросов и заданий по вариантам

| Предпосл. цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11 21,31 41,51 | 2,12 22,29 42,52 | 3,13 23,33 43,53 | 4,14 24,34 44,54 | 5,15 25,35 45,55 | 6,16 26,36 46,60 | 7,17 27,37 47,57 | 8,18 28,38 48,58 | 9,19 32,39 49,59 | 10,20 30,40 50,60 |
| 1 | 2,13 25,35 46,60 | 3,14 25,36 47,58 | 4,15 26,37 48,59 | 5,16 27,38 49,57 | 6,17 28,39 47,51 | 7,18 29,40 41,52 | 8,19 30,31 42,53 | 9,20 21,32 43,60 | 10,11 22,33 44,55 | 1,12 23,34 45,56 |
| 2 | 3,15 27,39 42,53 | 4,16 28,40 43,60 | 5,17 29,31 44,55 | 6,18 30,32 35,56 | 7,19 21,33 49,57 | 8,20 22,34 47,58 | 9,11 23,35 48,59 | 1,12 24,36 49,54 | 1,13 26,37 50,51 | 2,14 26,38 41,52 |
| 3 | 4,17 30,33 48,60 | 5,18 21,34 45,53 | 6,19 22,35 50,52 | 7,20 23,36 41,55 | 8,11 24,37 42,54 | 9,12 35,38 43,60 | 10,13 26,39 44,56 | 1,14 27,40 49,57 | 2,15 28,31 46,58 | 3,16 29,32 47,59 |
| 4 | 5,19 23,37 49,56 | 6,20 24,38 44,57 | 7,11 25,34 45,58 | 8,12 26,40 46,59 | 9,13 27,31 47,60 | 10,14 28,32 48,51 | 1,15 29,33 49,52 | 2,16 30,34 50,53 | 3,17 21,35 41,54 | 4,18 22,36 42,60 |
| 5 | 6,12 26,38 44,52 | 7,13 29,39 45,53 | 8,14 28,40 46,54 | 9,15 29,31 47,55 | 10,16 30,32 48,56 | 1,17 21,33 49,57 | 2,18 22,34 50,58 | 3,19 23,35 41,59 | 4,20 24,36 42,60 | 5,11 25,37 43,51 |
| 6 | 7,14 29,32 47,54 | 8,15 30,33 28,55 | 9,16 21,34 41,56 | 10,17 22,35 50,57 | 1,18 23,36 49,58 | 2,19 24,37 42,59 | 3,20 25,38 43,60 | 4,11 26,39 44,51 | 5,12 29,40 45,52 | 6,13 28,31 46,53 |
| 7 | 8,16 22,34 45,55 | 9,17 23,35 46,56 | 10,18 29,36 47,57 | 1,19 25,37 48,58 | 2,20 26,38 49,59 | 3,11 27,39 50,60 | 4,12 28,31 41,51 | 5,13 29,31 42,52 | 6,14 30,32 43,53 | 7,15 31,33 44,54 |
| 8 | 7,15 21,34 44,54 | 9,18 25,40 50,59 | 10,19 26,31 41,60 | 1,20 27,32 42,51 | 3,12 29,36 44,53 | 4,13 30,35 45,54 | 5,14 21,34 46,55 | 6,15 22,37 47,56 | 7,16 23,38 48,57 | 8,17 24,39 49,58 |
| 9 | 10,20 28,36 49,58 | 1,11 29,37 50,59 | 2,12 30,38 41,60 | 3,13 21,39 42,51 | 4,14 22,43 49,52 | 5,15 23,31 44,53 | 6,16 24,32 45,60 | 7,17 25,3 46,55 | 8,18 26,34 47,56 | 9,19 27,35 48,57 |

Контрольная работа № 1.

Вопросы и задания.

- Основные направления технического прогресса в современном тракторостроении.

- Направления технического прогресса в современном автостроении для сельского хозяйства.

- Приведите базовые марки тракторов и их краткую техническую характеристику.

- Приведите краткие технические характеристики двух новых марок автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве.

- Какова классификация двигателей внутреннего сгорания? Приведите примеры кратких технических характеристик двух двигателей тракторов и автомобилей, новых марок.

- Раскройте основные понятия и определения по кривошипно-шатунному механизму (геометрические, механические, термодинамические и др.).

- Назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя, общее устройство и принцип работы.

- Какие могут быть неисправности и износы деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя? Обнаружение их. Как влияют эти неисправности на экономичность работы двигателя?

- Назначение газораспределительного механизма двигателя ЗИЛ-130, общее устройство и принцип работы.

- Объясните порядок регулировки газораспределительного и декомпрессионного механизмов на примере тракторного дизельного двигателя (марка по выбору).

- Перечислите возможные неисправности и износы в механизме газораспределения; обнаружение неисправностей, их признаки, причины и устранение.

- Начертите  схему системы питания двигателя Д-240, опишите общее устройство и работу.

- Системы  турбонаддува дизеля. Устройство и работа турбокомпрессора ТКР-11Н1.

- Начертите схему системы питания карбюраторного двигателя ЗИЛ-130, опишите устройство и работу.

- Начертите схему карбюратора К-88А и кратко опишите его работу.

- Объясните назначение ограничителя частоты вращения коленчатого вала с точки зрения экономичности работы двигателя и автомобиля в целом. Начертите схему, опишите работу.

- Из каких работ состоит ТО системы питания карбюраторного двигателя? Возможные неполадки, признаки, причины и их устранение.

- Каково устройство  топливного насоса 4ТН-9х10Т, опишите принцип его работы.

- Каково устройство унифицированных одноплунжерных топливных насосов НД-21/4, НД-22/6Б4. опишите принцип их работы.

- Начертите схему многосопловой форсунки одного из дизельных двигателей; опишите ее работу и регулировки.

- Каков порядок установки топливного насоса на двигатель и проверки угла опережения подачи (впрыска) топлива? Начертите схемы. Как зависит экономичность работы двигателя от угла подачи?

- Каков порядок установки топливного насоса на двигатель и проверки угла опережения подачи (впрыска) топлива? Начертите схемы. Как зависит экономичность работы двигателя от угла подачи?

- возможные неполадки в системе питания дизелей? Их признаки, причины и устранение. Как зависит экономичность работы двигателя от неполадок в системе питания.

- Начертите схему системы смазки двигателя Д-240 и опишите работу.

- Опишите устройство фильтров и охладителей масла в системе смазки, разновидности конструкций этих приборов.

- Техническое обслуживание системы смазки; опишите возможные неисправности, признаки, причины и их устранение (используйте форму табл. №2).

- Начертите схему системы охлаждения двигателя Д-240, опишите устройство и работу.

- Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя летом и зимой. Опишите неисправности, признаки, причины и способы их устранения (по форме табл. № 2). Как влияют неисправности системы охлаждения на экономичность работы двигателя?

- Устройство силовой передачи системы пуска двигателя Д-240.

- Опишите порядок и технику пуска дизеля трактора МТЗ-80.

- Требования к трансмиссии трактора и автомобиля. Обзор различных трансмиссий, применяемых в настоящее время.

- Устройство, работа и регулировки сцепления трактора МТЗ-80. Начертите схему сцепления.

- Устройство, работа и регулировки сцепления автомобиля ЗИЛ-130. Начертите схему сцепления.

- Техническое обслуживание сцепления. Опишите возможные неисправности, причины их устранения (используйте форму табл. №2).

- Опишите устройство и работу, приведите кинематическую схему коробки передач автомобиля ГАЗ-53А.

- Опишите устройство и работу, приведите кинематическую схему коробки передач трактора МТЗ-80.

- Коробка передач трактора К-701. Начертите схему и объясните работу коробки.

- Гидравлическая система коробки передач трактора К-701. Начертите схему и объясните работу системы.

- Техническое обслуживание коробок передач. Опишите возможные неисправности, причины и их устранение (используйте форму табл №2).

- Разъясните назначение, устройство и принцип действия шестерённого конического дифференциала. Приведите классификацию дифференциалов.

- Опишите конструкцию и работу заднего моста автомобиля ГАЗ-53А. Приведите схему моста.

- Опишите конструкцию и работу заднего моста трактора МТЗ-80. Приведите схему моста.

- Устройство и работа дифференциала  трактора К-701.Начертите схему и объясните ёе работу.

- Кратко опишите устройство и работу заднего моста трактора ДТ- 75М. Приведите схему планетарного механизма.

- Типы шин тракторов и автомобилей. Правила демонтажа и монтажа шин на примере МТЗ-80 и ГАЗ-53А. Как требует ГОСТ 25478-91 устанавливать на ось сдвоенные колёса автомобилей?

- Опишите выполненную практическую работу по проверке установки передних колёс трактора или автомобиля и регулировки их схождения.

- Начертите и опишите общее устройство и работу гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ-80.

- Начертите и опишите общее устройство и работу гидрообъёмного рулевого управления (ГОРУ) трактора МТЗ-100.

- Начертите и опишите общее устройство и работу гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130. Требования ГОСТ 25478-91 к рулевому управлению автомобиля.

- Проверка и регулировка рулевого управления автомобиля ГАЗ-53А Требования ГОСТ 25478-91 к рулевому управлению автомобиля.

- Перечислите характерные неисправности рулевого управления и способы их устранения.

- Подвеска автомобиля. Подробно объясните работу амортизатора ЗИЛ-130. Требования ГОСТ 25478-91 к состоянию рессор автомобиля.

- Общее устройство и принцип действия гидравлической системы управления трактором К-701. Начертите схему системы.

- Тип  и конструкция гусеничного механизма трактора ДТ-75М.

- Проверка состояния и регулировки отдельных элементов гусеничного механизма трактора ДТ-75М.

- Техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора, проверка исправности, регулировки.

- Проверка состояния и регулировки в управлении трактора ДТ-75М.

- Устройство тормозов с гидравлическим приводом на автомобиле ГАЗ-53А. Гидровакуумный усилитель. Начертите схемы тормозов, усилителя и объясните работу этих систем. Требования ГОСТ 25478-91 к  рабочей тормозной системе  автомобиля.

- Устройство и работа тормозов с пневматическим приводом на тракторе К-701 и автомобиле ЗИЛ-130. Требования ГОСТ 25478-91 к  рабочей тормозной системе  автомобиля.

- Уход за тормозами тракторов и автомобилей с механическим, гидравлическим и пневматическим приводом. Требования ГОСТ 25478-91 к эффективной рабочей тормозной системе.

Контрольная работа №2.

Вопросы и задания.

1. Опишите общую принципиальную схему электрооборудования трактора.

2. Опишите общую  принципиальную схему электрооборудования автомобиля.

3. Опишите назначение, конструкцию и маркировку аккумуляторных батарей.

4. Опишите химический процесс, происходящий в свинцово-кислотном аккумуляторе при зарядке и разрядке.

5. Опишите проверку состояния свинцово-кислотной аккумуляторной батареи с помощью ареометра и нагрузочной вилки.

6. Опишите уход за аккумуляторными батареями летом, зимой и при длительном хранении.

7.  Начертите схему зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока через выпрямитель. Опишите процесс зарядки.

8. Перечислите возможные неисправности в аккумуляторных батареях, причины и способы их устранения (по форме табл №2).

9. Начертите общую схему, опишите устройство и работу бесконтактного генератора переменного тока, применяемого на тракторах  (марка по выбору).

10. Начертите общую схему, опишите устройство и работу генератора переменного тока со скользящими контактами, применяемого на автомобилях (марка по выбору).

11. Перечислите возможные неисправности генераторов, причины и способы их устранения (по форме табл №2).

12. Начертите упрощенную схему контактно-транзисторного регулятора напряжения, опишите устройство и работу.

13. Начертите упрощенную схему транзисторного регулятора напряжения, опишите устройство и работу.

14. Вычертите схему, опишите общее устройство и работу батарейной системы зажигания.

15. Опишите конструкцию свечей зажигания, их маркировка и подбор к различным двигателям.

16. Опишите устройство и работу прерывателя-распределителя батарейного зажигания.

17. Вычертите схему, опишите общее устройство и работу контактно-транзисторной системы зажигания.

18. Каковы недостатки обычной батарейной системы зажигания и преимущества  контактно-транзисторной системы?

19. Опишите порядок проверки и регулировки угла опережения зажигания на автомобильном двигателе.

20. Приведите упрощенную схему бесконтактно-транзисторной системы зажигания, опишите общее устройство и работу системы.

21. Перечислите возможные неисправности в системе батарейного зажигания и опишите их устранение (по форме табл №2).

22. Начертите схему устройства  и опишите принцип работы магнето высокого напряжения.

23. Опишите порядок проверки и установки магнето на двигатель ПД-10У, возможные неполадки в работе магнето и их устранение.

24. Начертите схему и объясните работу электрического стартера с электромагнитным приводом.

25. Возможные неисправности в работе электростартера, причины и опишите их устранение (по форме табл №2).

26. Опишите конструкцию фар головного освещения, их регулировку.

27. Вычертите схему и опишите работу датчика и указателя уровня топлива электромагнитного типа.

28. Начертите схему и опишите работу датчика и указателя давления масла магнитоэлектрического типа.

29. Начертите схемы и опишите работу прерывателя указателя поворотов и амперметра.

30. Возможные неисправности при эксплуатации приборов освещения, контрольно-измерительных приборов, их причины и способы устранения (по форме табл №2).

31. Схема общего устройства и работа гидравлической навесной системы трактора ДТ-75М.

32. Особенности устройства баков, фильтров и насосов гидросистемы тракторов.

33. Устройство и работа распределителя гидросистемы. Начертите схему устройства.

34. Устройство силовых цилиндров гидросистемы, соединительных и разрывных муфт. Начертите схемы.

35. Механизм навески трактора МТЗ-80. Назначение, устройство и основные регулировки.

36. Устройство, работа и правила эксплуатации гидроувеличителя сцепного веса (ГСВ) трактора МТЗ_80.

37. Устройство и работа регулятора глубины обработки почвы трактора МТЗ-80. Начертите схему регулятора.

38. Возможные неисправности гидравлической системы, причины и опишите их устранение (по форме табл №2).

39. Назначение и классификация валов отбора мощности «ВОМ» тракторов. Устройство и работа ВОМ трактора МТЗ-80.

40. Устройство и работа ВОМ трактора МТЗ-80. Начертите схемы механизмов.

Задание №41.

- Какой тип навески машин у трактора МТЗ-80?

Ответ: 1) универсальный;     2) двухточечный;    3) трёхточечный.

2. На каком тракторе установлен насос гидросистемы НШ-67Л?

Ответ: 1) К-701;   2) МТЗ-80;   3)Т-150К;   4) К-700;   5) Т-40М.

3. Какой прибор имеет регулятор напряжения, реле защиты, транзистор, диоды, резисторы?

Ответ:1) РР-130;     2) РР-362Б;     3) РР-24Г;

4) РР-315Д;   5) РР-315Б.

4. Какое количество отрицательных пластин по сравнению с положительными устанавливается в кислотно-свинцовом аккумуляторе?

Ответ:  1) одинаковое;          2) на одну больше;

3)  произвольное;     4) на одну меньше;

5) на две больше.

5. Должен ли изменяться и как угол опережения зажигания при увеличении нагрузки?                    Ответ: 1) должен уменьшаться;

2) должен увеличиваться;

3) не должен изменяться.

6. За сколько миллиметров до ВМТ не должен доходить поршень двигателя ПД-10М в момент начала размыкания контактов прерывателя магнето?

Ответ: 1) 2,5         2) 5,8         3) 7,6          4)   9,5          5) 10,2

7. Источником света в приборах освещения на автомобилях являются:

Ответ:  1) аккумуляторная батарея;

2) генератор;

3) аккумуляторная батарея и генератор;

4) электрическая лампа накаливания.

8. По какой причине магнето даёт перебои в искрообразовании?

Ответ: 1) замыкание на «массу» первичной цепи;

2) замаслились или подгорели контакты, нарушена

регулировка зазора в контактах магнето;

3) провод высокого напряжения не ввинчен до упора.

9. При каком виде технического обслуживания заменяют масло в баке раздельно-агрегатной гидросистемы?

Ответ: 1) ТО-3;   2) ТО-2;   3) сезонное ТО.

10. Для чего служит вал отбора мощности трактора?

Ответ: 1) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим органам сельхозмашин;

2) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим    органам сельхозмашин и увеличения числа

оборотов на выходном валу;

3) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим органам сельхозмашин и снижения  числа

оборотов на выходном валу.

Задание №42.

1. Что регулируют изменением длины правого раскоса трактора МТЗ-50?

Ответ: 1) положение орудия в поперечной плоскости;

2) положение орудия в продольной и поперечной

плоскости;

3) положение орудия в продольной плоскости.

2. Какой из указанных распределителей установлен на тракторе К-700?

Ответ: 1) Р75 - В2;         2)  Р150 – В3;             3) Р75 – В2 – А;

4) Р75 – В3;        5) р75 – В3 – АР.

3. С чего начинается работе генераторной установки переменного тока автомобиля ЗИЛ-130  при включении зажигания?

Ответ: 1) с подачи тока на базу транзистора;

2) с замыкания контактов регулятора напряжения;

3)  с замыкания контактов реле защиты;

4) с размыкания контактов реле защиты;

5) с подачи тока в обмотку возбуждения генератора.

4. Что происходит с плотностью электролита при разрядке аккумулятора?

Ответ: 1) уменьшается;

2) не изменяется;

3)  увеличивается;

4) сначала увеличивается, потом уменьшается;

5) сначала уменьшается, потом увеличивается.

5. Как зависит напряжение вторичной цепи батарейного зажигания от увеличения частоты  вращения коленчатого вала?

Ответ:  1) не зависит

2) увеличивается

3) уменьшается.

6. Какова максимальная величина ЭДС взаимоиндукции, индуктируемой в витках вторичной отмотки катушки зажигания при замкнутых контактах прерывателя, В?

Ответ:  1) 2000;   2) 5000;   3) 10000;   4) 20000;   5) 24000.

7. В обозначении автомобильной лампы А12 – 50 + 40 цифра 12 обозначает:

Ответ: 1) силу ближнего света фар;

2) силу дальнего света фар;

3) силу света фонаря освещения номерного знака;

4) напряжение источника тока.

8. Если при включении стартера его шестерня зацепляется с зубчатым венцом маховика, якорь начинает вращаться, а коленчатый вал не вращается, то это значит, что……

Ответ: 1) сильно изношены детали муфты свободного хода;

2) не исправен выключатель зажигания и стартера;

3) произошёл обрыв обмоток тягового реле.

9. В каком положении рабочих органов сельхозмашин разрешается заливать масло в гидросистему трактора?

Ответ: 1) в поднятом положении;

2) в опущенном положении;

3) в любом положении.

10. Роль центробежного регулятора  прерывателя – распределителя?

Ответ: 1) в зависимости от оборотов двигателя напряжение на

свечу подаётся раньше или позже;

2) в зависимости от оборотов двигателя напряжение

увеличивается или уменьшается;

3) в зависимости от оборотов двигателя меняется сила

тока.

Задание №43.

1. Какого типа вал отбора мощности у трактора ЮМЗ-6М?

Ответ: 1) независимый;

2) зависимый;

3) синхронный;

4) независимый и синхронный;

5) частично независимый.

2. Что обозначает цифра 75 в марке распределителя Р75 – В3?

Ответ: 1) модификацию;

2) минимальную пропускную способность (л/мин);

3) максимальную пропускную способность (л/мин)4

4) вес;

5) размер золотника.

3. Когда происходит замыкание контактов реле защиты транзистора в РР – 362Б?

Ответ: 1) при включении зажигания;

2) при выключении зажигания;

3) при напряжении до 13,5 В;

4) при напряжении более 15 В;

5)  при замыкании цепи обмотки возбуждения на массу.

4. Какое количество аккумуляторных батарей установлено на тракторе К-701?

Ответ: 1) 1;     2) 2;     3)  3;       4)  4;       5)  6.

5. Как зависит напряжение вторичной цепи магнето от уменьшения частоты вращения  коленчатого вала?

Ответ: 1) не зависит;   2) увеличивается;   3)   уменьшается.

6. Какова максимальная величина ЭДС самоиндукции возникает в первичной обмотке катушки зажигания в момент размыкания контактов прерывателя, В?

Ответ: 1) 12;          2) 200 – 300;      3)  800 – 900;

4) 10000;     5) 24000.

7. Для предохранения ламп от перегорания в их электрические цепи устанавливают:

Ответ: 1) резисторы;

2) транзисторы;

3) предохранителя;

4) логометры.

8. Как правильно отрегулировать давление подпора масла в цилиндре ГСВ при работе трактора МТЗ-80 с навесной машиной?

Ответ: 1) в начале гона заверните маховичок до отказа против часовой стрелки, чтобы опорное колесо  оторвалось от земли,  а затем вращением маховичка по часовой стрелке добейтесь касания земли опорным колесо;

2) в начале гона заверните маховичок до отказа по часовой стрелке, а затем вращайте против часовой стрелки, чтобы опорное колесо оторвалось от земли;

3) в начале гона заверните маховичок до отказа против

часовой стрелки.

9. Какая наиболее вероятная причина быстрого выкипания электролита аккумуляторной батареи?

Ответ: 1) неисправность регулятора напряжения;

2) не плотный контакт клемм вывода «+» и «-»;

3) короткое замыкание пластин.

10. Назначение транзисторного коммутатора в системе батарейного зажигания.

Ответ: 1) для снижения напряжения в катушке зажигания;

2) разделение цепи тока на цепь управления и рабочую

цепь;

3) для снижения силы тока.

Задание №44.

1. От какого элемента конструкции трактора МТЗ – 80 получает вращение  вал отбора мощности при независимом его приводе?

Ответ: 1) от ведомого диска сцепления;

2)от кожуха сцепления;

3) от промежуточного вала КПП;

4) от шестерни промежуточного вала;

5) от вала заднего хода.

2. При каких положениях золотника перепускной клапан распределителя гидросистемы открыт?

Ответ: 1) «нейтральном» и «плавающем»;

2) «подъём»;

3) «принудительное опускание»;

4) «подъём и опускание».

3. При каком напряжении происходит замыкание контактов регулятора напряжения РР – 362Б, В?

Ответ:   1)1,35 – 1,5;    2)  4,5 – 5;    3) 6,5 – 8;

4)  13,5 – 15;   5)  17,5 – 18.

4.Что обозначает число 150 в марке аккумулятора «ЗТСТ 150ЭМС»?

Ответ: 1) количество положительных пластин;

2) номинальную ёмкость;

3) количество отрицательных пластин;

4) общее количество пластин;

5) количество заливаемого электролита (см3)?

5.Чем автоматически регулируется угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя?

Ответ: 1) вакуумным регулятором;

2) октан-корректором;

3) центробежным регулятором.

6. Чему должно быть равно нормальное давление щёток на коллектор электрического стартера, Н?

Ответ: 1) 1,5 – 1,7;         2) 4,5 – 5,5;                3) 12,5 – 17,5;

4) 22,5 – 27,5;      5) 42,5 – 47,5.

7. Величину зарядного и разрядного тока на автомобиле показывает:

Ответ: 1) ареометр;       2) амперметр;

3) логометр;       4)  термистор.

8. Какие клапаны имеются в корпусе гидроувеличителя сцепного веса трактора МТЗ-80?

Ответ:1) обратный, предохранительный и запорный клапаны;

2) обратный и запорный клапаны;

3) предохранительный, обратный, запорный и перепускной клапаны.

9. Генератор переменного тока вырабатывает переменный ток, в цепь поступает постоянный ток, за счёт чего ток преобразуется?

Ответ:1) за счёт соединения в «звезду»;

2) за счёт контактных колец;

3) за счёт диодного моста.

10. Для чего служит вал отбора мощности трактора.

Ответ:1) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим органам с/х машин;

2) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим органам с/х машин и увеличения числа оборотов на

выходном валу;

3) для передачи момента силы от вала коробки передач

рабочим органам с/х машин и снижения числа оборотов на

выходном валу.

Задание №45.

1. По какой схеме настройки навесного механизма агрегатируется плуг с трактором ДТ - 75М?

Ответ: 1) по двух- или трёхточечной;

2) по двухточечной;

3) по трёхточечной.

2.Каким количеством силовых  цилиндров, возможно, раздельно управлять распределителем Р75-В2-А?

Ответ:1) 2;   2) 1;    3)3;     4) 4;     5) 5.

3. В каких пределах позволяет изменять (В) переключатель (винт) сезонной регулировки реле-регулятора  РР-362Б?

Ответ: 1) 0,2 – 0,4;         2) 0,8 – 1,2;       3) 1,6 – 2;

4) 2,8 – 3,1;  	5) 4,5 – 5.

4. Какое требование безопасности необходимо соблюдать при приготовлении электролита?

Ответ: Лить… 1) воду в кислоту;     2)  кислоту в воду.

5. В каких пределах может изменяться сопротивление вариатора катушки зажигания, Ом?

Ответ: 1) 0,1 – 1,2;        2) 1,4 – 4,6;          3) 5,4 – 7,3;

4) 10 – 12,5;      6) 18,4 – 18,9.

6. По какому цилиндру производят установку зажигания?

Ответ: 1) по первому;         2) по последнему;

3) по среднему;      4)  по четвёртому.

7. В каком ответе правильно указана частота мигания ламп указателей поворота?

Ответ:  1) 15 – 25;     2) 30 – 45;     3)  50 – 65;        4) 70 – 100.

8. В каком положении должна быть установлена рукоятка гидрораспределителя при работе трактора К-701 с навесными машинами?

Ответ:1) плавающее;               2) нейтральное;

3) принудительное опускание.

9.  Какие клапаны имеются в корпусе гидроувеличителя сцепного веса трактора МТЗ-80?

Ответ:1) запорный и обратный клапаны;

2) предохранительный, обратный, запорный и

перепускной клапаны;

3) запорный, обратный и предохранительный

клапаны.

10. Что означают цифры в маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-55ЭМ?

Ответ: 1)  6-количество аккумуляторов в батарее;

55 – номинальная ёмкость батареи (А х ч);

2) 6 – количество аккумуляторов батарее;

55 – максимально допустимый ток разрядки на

потребителя (А);

3) 6 – номинальное напряжение в батарее (В);

55 – максимально допустимый зарядный ток (А).

Задание №46.

1. Какой из указанных тракторов оборудован силовым позиционным регулятором глубины обработки почвы?

Ответ: 1) К-700;         2) К-701;          3) Т-150К;

4) Т-150;          5) МТЗ-80.

2. В какие положения следует поставить рычаги распределителя и ГСВ трактора МТЗ-50 для увеличения сцепного веса?

Ответ:1) распределителя – «подъём», ГСВ - «заперто»;

2) распределителя – «плавающее», ГСВ - «включен»;

3) распределителя – «нейтральное», ГСВ -  «включен»;

4) распределителя – «подъём», ГСВ – «включен»;

5) распределителя – «подъём», ГСВ – «выключен».

3.  При какой температуре окружающего воздуха винт сезонной регулировки РР-362Б устанавливается в положение «лето», 0С?

Ответ: 1) – 10 и выше;        2) – 5 и выше»      3) 0 и выше;

4) +5 и выше;           5) +20 и выше.

4. На сколько процентов увеличивается ёмкость батареи при повышении температуры на 10С ( в пределах 15-200С)?

Ответ: 1) на 1;        2) на2;          3) на3;        4) на 4;         5) на 5.

5. Какое назначение импульсного трансформатора, контактно-транзисторной системы зажигания?

Ответ: 1) преобразование тока первичной цепи;

2) уменьшение тока первичной цепи;

3) ускорение запирания транзистора;

4) ускорение отпирания транзистора;

5) поглощение вредного тока.

6. В каком ответе правильно указана частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя, необходимая для пуска стартера?

Ответ: 1) 25 – 45 об/мин;                   2) 50 – 80 об/мин;

3) 100 – 150 об/мин;              4) 200 – 250 об/мин.

7. При  работе электрического звукового сигнала его мембрана колеблется с частотой, Гц?

Ответ: 1) 100;   2) 200;   3) 300;   4) 400.

8. Что означает цифра 32 в марке насоса НШ32-3?

Ответ: 1)  производительность, л/мин;

2) производительность, см3/об;

3) маркировка.

9. Укажите величину зазора, устанавливаемого между электродами свечи зажигания пускового двигателя.

Ответ:1) 0,25 – 0,35мм;  2) 0,60 – 0,80мм;   3) 1 – 2,2мм.

10. В какой последовательности готовят электролит для аккумуляторной батареи?

Ответ: 1) в дистиллированную воду доливают кислоту для

получения электролита необходимой плотности;

2) в кислоту доливают дистиллированную воду;

3) последовательность приготовления не

регламентируется.

Задание №47.

1. На каком тракторе установлен насос гидросистемы марки НШ-50Л-2?

Ответ: 1) Т-25А;      2) Т-40М;     3)   МТЗ-80;

4) Т-150К;    5)  К-701.

2. Какое максимальное давление может быть в гидроаккумуляторе гидроувеличителя сцепного веса трактора МТЗ-50, МПа?

Ответ: 1) 0,8;       2)  1,0;          3) 1,8;           4) 2,2;          5) 2,8.

3. Чему должен быть равен нормальный зазор между контактами регулятора напряжения РР-362б, мм?

Ответ: 1) 0,25-0,30;     2)  0,50 – 0,55;   3) 0,65 – 0,70;

4)  0,85 – 0,9;    5) 1,4 – 1,5.

4. На сколько процентов снижается ёмкость аккумулятора при снижении плотности электролита на 0,01 г/см3?

Ответ:  на 1) 2;      2) 4;       3) 6;     4) 10;      5)  5.

5. В каком состоянии находятся сигнальные лампы указателей поворота автомобиля при включенном повороте и замкнутых контактах реле?

Ответ: 1) ярко горят;

2) из-за недостаточного тока не горят;

3) из-за отсутствия тока не горят.

6. Катушка,  какой марки применяется в контактно-транзисторном зажигании?

Ответ: 1) Б-5А;     2) Б-13;        3) Б-102Б;       4) Б-114.

7. В какой цвет окрашено стекло указателя поворота?

Ответ:  1) белый;                 2) красный;

3)     оранжевый;     4) синий.

8. При каком виде технического обслуживания заменяют масло в баке раздельно-агрегатной гидросистемы?

Ответ:1) ТО-3;   2) ТО-2;   3) ТО – сезонное.

9.  По какой причине магнето даёт перебои в искрообразовании?

Ответ: 1) замыкание на «массу» первичной цепи;

2) замаслились или подгорели контакты, нарушена

регулировка зазора в контактах магнето;

3) провод высокого напряжения не ввинчен до упора.

10. По какой причине не поднимается навесная с/х машина у трактора МТЗ-80?

Ответ:1) подсос воздуха во всасывающей магистрали;

2) заедают перепускной и предохранительный

клапаны распределителя;

3) низкая производительность насоса из-за износа и

утечек.

Задание №48.

1. Чем отличаются насосы НШ-32_2 и НШ-32У?

Ответ:1) большим рабочим объ1мом;

2) наличием торцевого поджима;

3) наличием торцевого и бокового поджима;

4) направлением вращения;

5) меньшей массой.

2. При каком давлении должно срабатывать автоматическое устройство золотника распределителя трактора Т-150К, МПа?

Ответ:1)  8 – 9,5;       2)  11 – 12,5;     3) 14 – 15,5;

4) 17 – 18,5;    5) 19 – 20,5.

3.Чему должен быть равен нормальный зазор между якорем и сердечником при разомкнутых контактах регулятора  напряжения РР-362Б, мм?

Ответ:1) 0,25 – 0,30;    2) 0,50 – 0,55;    3)   0,65 – 0,70;

4) 0,85 – 0,9;      5) 1,4 – 1,5.

4.  На сколько миллиметров выше предохранительного щитка должен быть уровень электролита в баке аккумуляторной батареи?

Ответ: на … 1) 1 – 3;      2)   3 – 5;      3)   5 – 7;

4) 10 – 15;    5) 25 – 30.

5. В каком состоянии находится вариатор катушки зажигания в момент пуска двигателя стартером?

Ответ: 1)включен в цепь и имеет наибольшее   сопротивление;

2)включен в цепь и имеет наименьшее сопротивление;

3) автоматически закорачивается.

6. В каких пределах изменяется  угол опережения зажигания вакуумным регулятором?

Ответ:  до 1) 100        2) 200         3) 250          4) 300       5) 400

7. В какой цвет окрашено стекло фонаря стоп-сигнала?

Ответ:  1) красный      2)оранжевый;    3) синий;         4) белый.

8. Как отрегулировать тормоза ВОМ трактора МТЗ-80?

Ответ:1)  зафиксировать  рычаг болтом на заднем мосту, завернуть регулировочные винты до упора и отпустить на 2 оборота;

2) зафиксировать  рычаг болтом на заднем мосту, завернуть регулировочные винты до упора и отпустить на 3 оборота;

3) завернуть регулировочные винты до упора и

отпустить на 1 оборот.

9.  Какой нормальный зазор должен быть между контактами прерывателя магнето?

Ответ:1) 0,25 – 0,35мм; 2) 0,4 – 0,5мм; 3) 0,15 – 0,20мм.

10. Какова причина быстрого опускания навесного орудия?

Ответ: 1) нет в гидросистеме замедлительного клапана,

неправильно установлен штуцер с замедлительным

клапаном, нарушена посадка плунжера

замедлительного клапана;

2) усадка пружины гидроклапана, не достаточно

масла, насос не развивает рабочего давления;

3) чрезмерный нагрев масла, недостаточно масла,

неправильно установлен штуцер с

замедлительным клапаном.

Задание №49.

1. Что обозначает цифра 10 в марке насоса НШ-10Д?

Ответ: 1) производительность, л/мин;

2) производительность, см3/об;

3) модификацию;

4) минимальную пропускную способность, л/мин;

5) максимальную пропускную способность, л/мин.

2. При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан гидросистемы трактора  МТЗ-80, МПа?

Ответ: 1) 13 – 14;    2)   15 – 16;    3)  17 – 18;

4) 19 – 20;     5)  21 – 22.

3.  В каком случае ток возбуждения генератора переменного тока с РР-362Б идёт через добавочные резисторы Rу  и Rd?

Ответ: 1) при открытом транзисторе;

2) при разомкнутых контактах регулятора напряжения;

3) при закрытом транзисторе;

4) при разомкнутых контактах реле защиты;

5) при замкнутых контактах реле защиты.

4. Почему при зарядке аккумуляторной батареи увеличивается плотность электролита?

Ответ:   За счёт образования…. 1)воды;   2) кислоты;

3) чистого свинца на пластинах;

4) сернокислого свинца на пластинах.

5. В какой системе зажигания используется импульсивный трансформатор?

Ответ:  1) в батарейной;

2) в контактно-транзисторной;

3) в зажигании от магнето.

6. В каких пределах изменяется угол опережения зажигания центробежным регулятором?

Ответ:  До  1) 90;       2) 190;     3)  290;     4)    390;    5) 490.

7. Чтобы избежать повреждения (разноса) якоря стартера после пуска двигателя, шестерню стартера устанавливают на:

Ответ: 1) скользящем подшипнике;

2) шарикоподшипнике;

3) роликовом подшипнике;

4) муфте свободного хода.

8. Какие клапаны имеются в корпусе гидроувеличителя сцепного веса трактора МТЗ-80?

Ответ:1)обратный предохранительный и запорный клапаны;

2) обратный и запорный клапаны;

3) предохранительный, обратный, запорный и

перепускной клапаны.

9. Для чего предназначена разрывная муфта гидросистемы?

Ответ:1) предотвращает вытекание масла при

разъединении шлангов и трубопроводов;

2) предохраняет шланги от разрушения и

предотвращает утечку масла при обрыве

прицепной машины;

3) соединяет шланги от трактора со шлангами

прицепной машины.

10. В какой последовательности готовят электролит для аккумуляторной батареи?

Ответ: 1) в дистиллированную воду доливают кислоту для

получения электролита необходимой плотности;

2) в кислоту доливают дистиллированную воду;

3) последовательность приготовления не

регламентируется.

Задание №50.

1. Чему равен расчётный объёмный КПД шестеренчатых насосов гидравлических систем?

Ответ:  1) 0,52;      2) 0,68;        3) 0,72;    4) 0,92;     5) 0,99.

2. Каким может быть максимальное усилие на штоке силового цилиндра трактора Т-150К. кН?

Ответ:   1) 20;      2) 40;         3) 90;        4) 120;        5) 150.

3. У какого из указанных генераторов ток выпрямляется с помощью шести кремневых диодов?

Ответ:  1) Г-272;    2) Г-46;    3) г_130;    4) Г-81Д;    5) Г-214А.

4. На сколько секунд может быть включена на зажимах батареи нагрузочная вилка, с?

Ответ: Не более 1) 1;       2) 4;      3) 10;        4) 25;       5)  30.

5. Какое назначение имеет импульсный  трансформатор контактно-транзисторной системы зажигания?

Ответ:1) для увеличения тока в первичной цепи;

2) для ускорения процесса отпирания транзистора;

3) для ускорения процесса запирания транзистора.

6. Чему должен быть равен нормальный зазор в контактах прерывателя, мм?

Ответ: 1) 0,35 – 0,45;        2) 0,75 – 0,85;         3) 0,08 – 0,1;

4) 1,35 – 1,45;        5) 3,5 – 4,5.

7. При пуске двигателя стартером потребляется большой силы разрядный ток аккумуляторной батареи, поэтому стартером можно пользоваться не более, с?

Ответ: 1) 3 – 5;       2) 10 – 15;    3) 20 – 30;      4) 35 – 50.

8.  Какие клапаны имеются в силовом цилиндре гидравлической навесной системы трактора МТЗ-80?

Ответ:1) гидромеханический и замедлительный клапаны;

2) замедлительный клапан;

3) гидромеханический, перепускной и замедлительный

клапаны.

9. Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее трактора ДТ-75М?

Ответ:1) на 10-15мм выше защитной сетки;

2) на уровне защитной сетки;

3) на уровне нижней кромки заливной горловины.

10. Роль центробежного регулятора прерывателя-распределителя.

Ответ: 1) в зависимости от оборотов двигателя напряжение

на свечу подаётся раньше или позже;

2) в зависимости от оборотов двигателя напряжение

увеличивается или уменьшается;

3) в зависимости от оборотов двигателя меняется

сила   тока.

С о д е р ж а н и е.

1.  Общие методические указания …………………….. 3

2.  Методические указания по выполнению

контрольных работ …………………………………. 3 – 4

3. Список рекомендуемой литературы

для изучения дисциплины …………………………. 5

4. Таблица распределения  контрольных вопросов и

заданий по вариантам…………………………………6

5.  Контрольная работа №1……………………………….7 – 9

- вопросы………………………………………………..7 – 9

6. Контрольная работа №2 ………………………………10 - 22

- вопросы……………………………………………….10 – 11

- задания №41 – 50……………………………………  12 - 22